## Slide 1
MANUEL DE
DEMANDE DE MISSION
PAR HÉLICOPTÈRE
Notes: http://www.easa.europa.eu/ehest/
www.ehest.org
Coprésidents de l'EHEST
Gilles.Bruniaux@airbus.com
John.Vincemt@easa.europa.eu
john.Black@bristowgroup.com
Secrétariat de l'EHEST
Michel.Masson@easa.europa.eu
Jeremie.Teahan@easa.europa.eu

## Slide 2: NOTES POUR LES INSTRUCTEURS
Cette présentation s'adresse au personnel de secours sur place (police, pompiers, ambulance, etc.) nécessitant ou attendant un hélicoptère dans la zone
Revoyez et adaptez la présentation en fonction de vos besoins de formation
Reportez-vous au « Manuel de demande de mission par hélicoptère » de l'EHEST pour plus de détails

## Slide 3: AVERTISSEMENT
Le formateur et l'organisme de formation doivent vérifier les informations y figurant et les modifier selon les besoins, de manière à respecter les règles et les règlementations nationales et locales.

## Slide 4
DEMANDE DE MISSION
Scénario type
Demande de mission
Identification de la zone
Préparez l'aire d'atterrissage
Réception de l'hélicoptère
Hélicoptère au sol
Vision du pilote
Liste de contrôle R.O.M.A.
Sujets du jour

## Slide 5
SCÉNARIO TYPE

## Slide 6: SCÉNARIO TYPE
SCÉNARIO TYPE
Suite à un événement, une personne avertit le centre de répartition des urgences
Les informations échangées à cette étape sont d'une extrême importance.

## Slide 7: SCÉNARIO TYPE
APPUI DE L'HÉLICOPTÈRE
S'il l'estime nécessaire, le centre de répartition demande l'intervention de l'hélicoptère.
1
2
3

## Slide 8
DEMANDE DE MISSION

## Slide 9: R.O.M.A. – REQUÊTE
UN BATEAU !
LA TERRE !
Point de vue...

## Slide 10: DEMANDE DE MISSION
DIFFÉRENCES DE PERSPECTIVES
La situation peut paraître légèrement différente vue du sol et vue du ciel.
Exemple : accident de voiture...

## Slide 11
Point de vue du personnel sur place :
  « L'hélicoptère peut nous voir à plusieurs kilomètres d'ici.
  Il ne peut pas nous manquer ! »

## Slide 12
Route principale ascendante
Ancienne route secondaire descendante
Le
pilote
survole
la
route
principale
qui relie
Paternò
à
Adrano
-
Les informations
ne sont pas
assez
précises

## Slide 13
Ancienne route secondaire descendante
ADRANO
Route principale ascendante
Point de vue du pilote

## Slide 14
IDENTIFICATION DE LA ZONE

## Slide 15: R.O.M.A. – REQUÊTE
SIGNALEZ
VOTRE POSITION
Nous sommes
ici !

## Slide 16: IDENTIFICATION DE LA ZONE
IDENTIFIEZ ET SIGNALEZ L'ENDROIT GRÂCE :
  Aux coordonnées géographiques
  Aux réseaux sociaux (Google maps, Whatsapp, etc.)
  Centres urbains, villes
  Numéro et distance de la route/l'autoroute
  Rivière, pont, ouvrage de franchissement
  Lignes électriques
  Points de repère horizontaux, verticaux

## Slide 17: IDENTIFICATION DE LA ZONE
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES
  Moyen de repérage le plus précis et le plus simple à utiliser pour le pilote
  Disponibles sur la plupart des smartphones (tenez-vous au fait des dernières technologies !)
  APPRENEZ À LES DÉCHIFFRER !

## Slide 18: IDENTIFICATION DE LA ZONE
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES
  Les coordonnées peuvent s'afficher de 3 manières différentes :
  Degrés, minutes, secondes : 37° 37' 47.20" N
  Degrés, minutes décimales : 37° 37.787' N
  Degrés décimaux : 37.629778° N
  Il est important de lire chaque symbole (degrés ° , minutes ' et secondes ") et chaque point/virgule dans l'ordre présenté.

## Slide 19: R.O.M.A. – REQUÊTE
LES COORDONNÉES SUIVANTES INDIQUENT TOUTES LE MÊME EMPLACEMENT :
Degrés, minutes, secondes :
37° 37' 47.20" N
14° 49' 54.86" E
Degrés, minutes décimales :
37° 37.787' N
14° 49.914' E
Degrés décimaux :
37.629778° N
14.831906° E
Lieu de l'accident

## Slide 20: R.O.M.A. – REQUÊTE
40 km
1 km
  Lieu de l'accident :
  37° 37' 47.20" N 14° 49' 54.86" E
LES COORDONNÉES SUIVANTES COMPORTENT LES MÊMES CHIFFRES, MAIS INDIQUENT DES EMPLACEMENTS QUI NE CORRESPONDENT PAS AU LIEU DE L'ACCIDENT :
  Coordonnées erronées 1 :
  37° 37.4720’ N 14° 49.5486’ E
  Coordonnées erronées 2 :
  37.374720° N 14.495486° E
Lieu de l'accident
Coordonnées erronées 1
Coordonnées erronées 2
Lieu de l'accident
Coordonnées erronées 1

## Slide 21: IDENTIFICATION DE LA ZONE
Apprenez à tirer profit des réseaux sociaux…

## Slide 22
Quelques références possibles…
Parc urbain
Affluent du fleuve
Pont
N, E, S, O de la ville
Route longeant la rive gauche du fleuve
Ligne à haute tension
Village de (nom)
au sud de la ville de (nom), sur la rive gauche du fleuve

## Slide 23
Quelques références possibles…
Bâtiment rouge à trois étages
Terrain de sport
Bâtiment en construction
Ligne électrique N-S
Ligne électrique E-O

## Slide 24: IDENTIFICATION DE LA ZONE
AUTRES AIRES D'ATTERRISSAGE À PROXIMITÉ
  Site d'atterrissage au sein d'un hôpital, héliports civils, sites d'entraînement militaires, grands terrains plats, terrains de sport, aires de stationnement de voitures vides, etc.
  Le gardien doit être contacté afin de vérifier la disponibilité de la zone.
  Une zone recouverte de sable ou d'un sol léger doit être mouillée.
  La neige fraîche doit être tassée
  Les éclairages doivent être allumés bien à l'avance
  Adéquation : largeur de l'entrée, voies d'accès, etc.

## Slide 25: R.O.M.A. – REQUÊTE

## Slide 26: IDENTIFICATION DE LA ZONE
LES PILOTES DOIVENT DISPOSER DES INFORMATIONS SUIVANTES :
Visibilité
Couverture nuageuse et hauteur des nuages
Présence d'un vent fort
Phénomène météorologique

## Slide 27: R.O.M.A. – REQUÊTE
La visibilité et la couche nuageuse sur place ne sont pas forcément si évidentes...

## Slide 28
ÉVALUEZ ET DÉCRIVEZ LA VISIBILITÉ SUR PLACE
Inférieure à 1 km
Comprise entre 1 et 3 km
Égale à 5 km environ
Égale ou supérieure à 10 km

## Slide 29: IDENTIFICATION DE LA ZONE
ÉVALUEZ ET DÉCRIVEZ LA HAUTEUR DES NUAGES
  Les nuages se situent juste au-dessus des maisons, des arbres, des bâtiments.
  Je perçois très bien les nuages se déplacer au-dessus de ma tête.
  Je peux voir les nuages en dessous/toucher/juste au-dessus des sommets/collines.
  Les nuages se situent bien au-dessus de la zone/des montagnes.

## Slide 30: R.O.M.A. – CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Je peux voir les nuages juste au-dessus du lampadaire...

## Slide 31: R.O.M.A. – CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Je peux voir les nuages juste au-dessous des sommets...

## Slide 32: R.O.M.A. – CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Je peux voir les nuages juste au-dessus des sommets...

## Slide 33: IDENTIFICATION DE LA ZONE
ÉVALUEZ ET DÉCRIVEZ LA COUVERTURE NUAGEUSE
  Je ne parviens pas à distinguer le ciel
  Je peux à peine distinguer le ciel
  Il existe plusieurs percées à travers lesquelles je peux distinguer le ciel
  Je distingue assez bien le ciel

## Slide 34: R.O.M.A. – CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Je ne parviens pas à distinguer le ciel...

## Slide 35: R.O.M.A. – CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Je peux à peine distinguer le ciel...

## Slide 36: R.O.M.A. – CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Je peux voir une grande partie du ciel...

## Slide 37: IDENTIFICATION DE LA ZONE
SIGNALEZ TOUT PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE
  Pluie, averse, grêle, neige
  Tornade, trombe marine
  Éclair

## Slide 38: R.O.M.A. – CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Signalez tout phénomène météorologique
visible aux alentours

## Slide 39: IDENTIFICATION DE LA ZONE
INDIQUEZ SI VOUS CONSTATEZ
LA PRÉSENCE DE VENTS FORTS OU EN RAFALES

## Slide 40: R.O.M.A. – REQUÊTE
Une rafale de vent est susceptible d'éloigner l'hélicoptère du site d'atterrissage
(Treasure Island – Fidji, 23 décembre 2015)

## Slide 41: IDENTIFICATION DE LA ZONE
SIGNALEZ LES CONDITIONS ET LES OBSTACLES PRÉSENTS SUR LE SITE D'ATTERRISSAGE
  Lignes électriques et obstacles majeurs
  Toute condition représentant un danger (incendies, substances inflammables, etc.)

## Slide 42: R.O.M.A. – REQUÊTE
Les lignes électriques peuvent être invisibles !...
...Signalez leur présence !

## Slide 43
PRÉPAREZ L'AIRE D'ATTERRISSAGE

## Slide 44: PRÉPARATION DE LA ZONE
LORSQUE VOUS PRÉPAREZ LE SITE, FAITES ATTENTION À TOUS LES OBSTACLES POTENTIELS
  Une zone plane, dégagée et sans obstacle de 25 x 25 mètres est nécessaire (la zone requise peut parfois atteindre 50 x 50 mètres)
  Lignes électriques
  Aucun objet volant
  Objets en saillie < 50 cm
  Personnes
  Biens

## Slide 45: R.O.M.A. – OBSTACLES
PERSONNEL…
Tenez-le éloigné : l'effet de déflexion généré par le rotor peut soulever des objets dangereux

## Slide 46: R.O.M.A. – OBSTACLES
INTERROMPEZ LA CIRCULATION
dans les deux sens
Maintenez les véhicules et les motos à une distance minimale de
100 m

## Slide 47: PRÉPARATION DE LA ZONE
Les tentes ou les bâches
peuvent facilement s'envoler

## Slide 48: R.O.M.A. – OBSTACLES
Éloignez les animaux de compagnie, le bétail, les animaux sauvages et les oiseaux

## Slide 49
RÉCEPTION DE L'HÉLICOPTÈRE

## Slide 50: RÉCEPTION DE L'HÉLICOPTÈRE
FAITES EN SORTE D'ÊTRE VISIBLE

## Slide 51: R.O.M.A. – REQUÊTE
Signalez tout incendie dans la zone
La fumée peut être vue de très loin
20 NM

## Slide 52
Utilisez des fusées éclairantes à main (de préférence)

## Slide 53
Fusées éclairantes – Projectiles pyrotechniques
(à éviter)

## Slide 54
Utilisez les feux clignotants des véhicules,
mais n'oubliez pas...
les feux véhicules situés sous les ponts ou au milieu d'une végétation haute sont difficiles à voir depuis les airs

## Slide 55
« Nous sommes à vos 10 heures »
Si vous êtes en contact,
utilisez la « direction en heures »

## Slide 56
« VOUS POUVEZ ATTERRIR ICI… »

## Slide 57
Signalez le site d'atterrissage
BESOIN D'AIDE ?
OUI
NON

## Slide 58: RÉCEPTION DE L'HÉLICOPTÈRE
Les objets non fixés peuvent se révéler dangereux
pour l'hélicoptère et pour les personnes à proximité

## Slide 59
PROTÉGEZ-
VOUS
Le port de lunettes de protection est requis
Portez des protections auditives

## Slide 60: R.O.M.A. – OBSTACLES
Si vous fournissez des indications sur une surface enneigée...

## Slide 61
...posez un genou à terre
et restez immobile
tout en protégeant vos yeux.
Vous pourriez devenir
la seule référence visible
pour le pilote qui atterrit.

## Slide 62
ATTENTION À VOTRE CHAPEAU !

## Slide 63
HÉLITREUILLAGE
Conservez votre position
Ne touchez pas le crochet
Protégez-vous
Agrippez-vous à une structure fixe
Laissez la personne hélitreuillée venir à vous

## Slide 64
HÉLICOPTÈRE
AU SOL

## Slide 65: HÉLICOPTÈRE AU SOL

## Slide 66: HÉLICOPTÈRE AU SOL
NOTA
Même si vous connaissez bien les hélicoptères...
ne vous considérez pas comme étant autorisé
à approcher de l'hélicoptère et à intervenir dans son périmètre,
même si le rotor est à l'arrêt :
ATTENDEZ TOUJOURS LES CONSIGNES
DE L'ÉQUIPAGE ET RESPECTEZ-LES

## Slide 67: HÉLICOPTÈRE AU SOL
APPROCHEZ ET ÉVACUEZ L'HÉLICOPTÈRE PAR CE SECTEUR.
LE PILOTE PEUT VOIR VOS DÉPLACEMENTS.
ZONE INTERDITE !
N'ENTREZ PAS DANS LE PÉRIMÈTRE À PROXIMITÉ DU ROTOR ARRIÈRE.
LE PILOTE NE PEUT PAS VOUS VOIR.

## Slide 68: HÉLICOPTÈRE AU SOL
COURBEZ-VOUS LORSQUE VOUS PÉNÉTREZ DANS L'APPAREIL OU EN SORTEZ.
MÉFIEZ-VOUS D'UN ROTOR BAS !

## Slide 69
LE ROTOR
ARRIÈRE
EST
DANGEREUX

## Slide 70
D A N G E R

## Slide 71
D A N G E R

## Slide 72
D A N G E R

## Slide 73: HÉLICOPTÈRE AU SOL
APPROCHEZ ET ÉVACUEZ L'APPAREIL PAR LE CÔTÉ DU TERRAIN LE PLUS BAS

## Slide 74: HÉLICOPTÈRE AU SOL
LORS DU CHARGEMENT OU DU DÉCHARGEMENT DE L'APPAREIL, NE JETEZ AUCUN OBJET À PROXIMITÉ DE L'HÉLICOPTÈRE
LES OBJETS LONGS, COMME LES SKIS OU LES PLANCHES DORSALES, DOIVENT ÊTRE TRANSPORTÉS HORIZONTALEMENT

## Slide 75
Les personnes non impliquées dans les opérations doivent être tenues éloignées

## Slide 76: HÉLICOPTÈRE AU SOL
En tout état de cause, il est interdit de fumer à proximité de l'hélicoptère

## Slide 77
VISION DU PILOTE

## Slide 78: VISION DU PILOTE
VOICI
CE QUE VOIT UN PILOTE
QUI ARRIVE SUR LES LIEUX D'UNE URGENCE
ET
LES ÉLÉMENTS QU'IL PREND EN CONSIDÉRATION

## Slide 79
LIGNE ÉLECTRIQUE : problèmes pour l'atterrissage et le décollage
Accident
SCÉNARIO D'ACCIDENT DE VOITURE TYPE
LAMPADAIRES : problèmes pour l'atterrissage et le décollage

## Slide 80
LIGNE ÉLECTRIQUE
Lieu d'atterrissage le plus adapté
- Portières avant et arrière ouvertes et non fixées
AMBULANCES : - Brancards roulants non immobilisés
- Toiles non fixées sur les brancards
PERSONNES NE PARTICIPANT PAS AUX OPÉRATIONS : circulent librement à proximité du site d'atterrissage
PANNEAUX DE SIGNALISATION : à proximité du site d'atterrissage
CIRCULATION DANS L'AUTRE SENS : non interrompue

## Slide 81
AUTRES
SITES
D'ATTERRISSAGE
AUTRES
SITES
D'ATTERRISSAGE
La circulation n'a pas été interrompue
Les buissons et la rampe de sécurité empêchent le transfert du patent
AUTRES
SITES
D'ATTERRISSAGE
Surface pentue
Arbres et buissons
Obstacles
Circulation

## Slide 82
AVEZ-VOUS REPÉRÉ TOUS CES ÉLÉMENTS ?

## Slide 83
LISTE DE
CONTRÔLE
R.O.M.A.

## Slide 84: LISTE DE CONTRÔLE R.O.M.A.
Le centre de répartition et le personnel sur place échangent des informations
Le personnel sur place vérifie et prépare le site d'atterrissage
Le centre de répartition transmet les informations au pilote
L'hélicoptère parvient plus rapidement et de manière plus sécurisée
au site d'intervention
R.O.M.A.
R.O.M.A.

## Slide 85
R. – Requête
  Transmettre toutes les informations importantes
O. – Obstacles
  Vérifier et signaler les obstacles susceptibles de représenter un danger
M. – Météorologie
  Indiquer les conditions météorologiques dans la zone
A. – Préparation de l'aire
  Préparer l'aire et vérifier la sécurité

## Slide 86: https://easa.europa.eu/essi/ehest/ ehest@easa.europa.eu
DES QUESTIONS ?