## Slide 1
RICHIESTA INTERVENTO CON ELICOTTERO
- VADEMECUM -
Notes: http://www.easa.europa.eu/ehest/
www.ehest.org
EHEST co-Chairs
Gilles.Bruniaux@airbus.com
John.Vincemt@easa.europa.eu
john.Black@bristowgroup.com
EHEST Secretariat
Michel.Masson@easa.europa.eu
Jeremie.Teahan@easa.europa.eu

## Slide 2: NOTE PER GLI ISTRUTTORI
Questa presentazione è stata preparata per il personale di prima linea (Polizia, Vigili del Fuoco, ambulanze, ecc.) che possono richiedere o avere a che fare con un elicottero in zona di operazioni, e per il personale delle Centrali Operative.
Verificare ed eventualmente modificare opportunamente la presente presentazione per adattarla alle proprie esigenze addestrative.
Fare riferimento al documento EHEST «Helicopter Mission Request Vade Mecum» per maggiori informazioni.

## Slide 3: DISCLAIMER
Gli istruttori e le organizzazioni preposte sono responsabili di verificare il contenuto della presente presentazione e modificarla adeguatamente per rispecchiare e rispettare la normative vigente.
EHEST e lo Specialist Team Ops & SMS non si assumono nessuna responsabilità per l’uso di informazioni non conformi alla vigente normativa.

## Slide 4
RICHIESTA MISSIONE
Scenario tipico
Richiesta di una missione
Identificazione dell’area
Preparare l’area di atterraggio
Arrivo dell’elicottero
Operazioni al suolo
Cosa vedono i piloti
La checklist R.O.M.A.
Oggi parleremo di…

## Slide 5
SCENARIO
TIPICO

## Slide 6: SCENARIO TIPICO
SCENARIO TIPICO
Una Sala Operativa viene allertata dal personale presente in zona
Le informazioni scambiate in questa fase sono estremamente importanti.

## Slide 7: SCENARIO TIPICO
ATTIVAZIONE DELL’ELICOTTERO
Se ritenuto appropriato la Sala Operativa attiva l’elicottero
1
2
3

## Slide 8
RICHIESTA DELLA MISSIONE

## Slide 9: R.O.M.A. - REQUEST
BARCA!
TERRA!
PROSPETTIVA…

## Slide 10: RICHIESTA DELLA MISSIONE
PROSPETTIVE DIVERSE
Le cose viste da terra e dall’alto possono differire in modo significativo
Esempio: incidente stradale…

## Slide 11
Punto di vista del personale in zona:
«l’elicottero può vedermi da chilometri.
  Non può sbagliare!»

## Slide 12
Strada principale
Vecchia strada seconadria
Il pilota sorvola la statale da
Paternò
a
Adrano
-
Le informazioni non erano accurate e complete

## Slide 13
Vecchia strada secondaria
ADRANO
Strada principale
Prospettiva del pilota

## Slide 14
IDENTIFICAZIONE DELL’AREA

## Slide 15: R.O.M.A. - REQUEST
RIPORTARE LA POSIZIONE
Noi siamo qui!

## Slide 16: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
IDENTIFICARE E RIPORTARE LA ZONA CON:
  Coordinate geografiche
  Social media (Google maps, Whatsapp, ecc.)
  Città, comune, paese, frazione
  Identificativo dell’autostrada, statale, superstrada
  Fiumi, ponti, cavalcavia
  Linee elettriche
  Caratteristiche paesaggistiche orizzontali e verticali

## Slide 17: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
COORDINATE GEOGRAFICHE
  Metodo preciso e di grande aiuto per il pilota
  Disponibili negli smartphones (fare pratica!)
  IMPARATE A LEGGERLE CORRETTAMENTE!

## Slide 18: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
COORDINATE GEOGRAFICHE
  Ci sono almeno 3 modi per indicare le coordinate:
  Gradi, minuti, secondi: 37° 37' 47.20" N
  Gradi, minuti decimali: 37° 37.787' N
  Gradi decimali: 37.629778° N
  È molto importante che le coordinate ed i relativi simboli vengano letti nell’esatto ordine:
  (° gradi, ‘ minuti, “ secondi, punti e/o virgole)

## Slide 19: R.O.M.A. - REQUEST
QUESTE COORDINATE INDICANO LO STESSO PUNTO:
Gradi, minuti, secondi:
37° 37' 47.20" N
14° 49' 54.86" E
Gradi, minuti decimali:
37° 37.787' N
14° 49.914' E
Gradi decimali:
37.629778° N
14.831906° E

## Slide 20: R.O.M.A. - REQUEST
40 Km
1 Km
  Coordinate dell’incidente:
  37° 37' 47.20" N 14° 49' 54.86" E
QUESTE COORDINATE USANO LE STESSE CIFRE, MA PUNTANO A ZONE DIVERSE:
  Coordinate errate 1:
  37° 37.4720’ N 14° 49.5486’ E
  Coordinate errate 2:
  37.374720° N 14.495486° E

## Slide 21: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
Imparate le opportunità dei social…

## Slide 22
Alcuni possibili riferimenti…
Parco
Affluente
Ponte
N, E, S, O della città
Strada provinciale n. 16 lungo la sponda sinistra del fiume
Linea elettrica di alta tensione
Paese (Torchione)
a sud della città (Sondrio), lungo la sponda sinistra del fiume (Adda)

## Slide 23
Alcuni possibili riferimenti…
Casa rossa di tre piani
Campo sportivo
Casa in costruzione
Linee elettriche orientate N-S
Linee elettriche orientate E-O

## Slide 24: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
PUNTI DI ATTERRAGGIO ALTERNATIVI
  Elisuperfici ospedalieri, eliporti, aree di addestramento militare, zone pianeggianti aperte, campi sportive, parcheggi liberi, ecc.
  Contattare il custode per la disponibilità dell’area
  Zone sabbiose o polverose dovrebbero essere bagnate
  La neve fresca dovrebbe essere compattata
  Le luci devono essere accese con largo anticipo
  Adeguatezza: larghezza dei varchi, collegamento stradale, ecc.

## Slide 25: R.O.M.A. - REQUEST

## Slide 26: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
IL PILOTA HA BISOGNO DI SAPERE:
Visibilità
Nubi (altezza e copertura)
Presenza di forti venti
Presenza di fenomeni meteorologici

## Slide 27: R.O.M.A. - REQUEST
Le nubi e la visibilità in zona
potrebbero non essere così ovvi…

## Slide 28
STIMATE E RIPORTATE LA VISIBILITA’ STIMATA
Sotto 1 km
Fra 1 e 3 km
Circa 5 km
10 km o superiore

## Slide 29: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
STIMATE E RIPORTATE L’ALTEZZA DELLA BASE DELLE NUBI
  Vedo le nubi appena sopra le case, gli alberi, costruzioni
  Posso chiaramente vedere le nuvole che si spostano sopra di me
  Posso vedere le nubi sotto/che toccano/appena sopra le cime delle montagne/colline
  Le nubi sono ben al di sopra la zona/le montagne

## Slide 30: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS
Vedo le nubi appena sopra il pilone della luce…

## Slide 31: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS
Posso vedere le nubi appena sotto la cima delle montagne…

## Slide 32: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS
Le nubi sono sopra le cime delle montagne…

## Slide 33: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
STIMATE E RIPORTATE LA COPERTURA NUVOLOSA
  Non vedo il cielo
  Posso vedere il cielo a malapena
  Ci sono diversi squarci fra le nuvole
  Posso vedere abbastanza bene il cielo fra le nuvole

## Slide 34: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS
Non vedo il cielo…

## Slide 35: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS
Posso vedere il cielo a malapena…

## Slide 36: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS
Ci sono diversi squarci fra le nuvole…

## Slide 37: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
RIPORTARE QUALSIASI FENOMENO METEOROLOGICO
  Pioggia, rovesci, grandine, neve
  Trombe d’aria, mulinelli
  Lampi

## Slide 38: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS
Riportare qualsiasi fenomeno meteorologico presente in zona

## Slide 39: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
RIPORTARE SE SI NOTA VENTO FORTE O
A RAFFICHE

## Slide 40: R.O.M.A. - REQUEST
Una raffica di vento può pregiudicare un atterraggio sicuro
(Treasure Island – Fiji 23 Dec 2015)

## Slide 41: IDENTIFICAZIONE DELL’AREA
RIPORTARE LE CONDIZIONI DELLA ZONA DI ATTERRAGGIO E GLI EVENTUALI OSTACOLI
  Linee elettriche e ostacoli importanti
  Qualsiasi condizione pericolosa (fuoco, sostanze infiammabili, ecc.)

## Slide 42: R.O.M.A. - REQUEST
Le line elettriche possono essere invisibili!...
…riportale!

## Slide 43
PREPARARE L’AREA DI ATTERRAGGIO

## Slide 44: PREPARARE L’AREA DI ATTERRAGGIO
QUANDO PREPARI L’AREA PER L’ATTERRAGGIO FAI ATTENZIONE A TUTTI I POTENZIALI OSTACOLI
  Area libera di almeno 25x25 m (fino a 50x50 m)
  Linee elettriche
  Oggetti liberi (leggeri, voluminosi)
  Oggetti sporgenti dal suolo (< 50 cm)
  Persone
  Proprietà private

## Slide 45: R.O.M.A. - OBSTACLES
PERSONALE…
tenere lontano: il flusso rotore può alzare materiale pericoloso

## Slide 46: R.O.M.A. - OBSTACLES
FERMA IL TRAFFICO
in entrambe le direzioni
Tenere veicoli e moto ad almeno 100 m di distanza

## Slide 47: PREPARARE L’AREA DI ATTERRAGGIO
Tende e tensostrutture possono volare via facilmente

## Slide 48: R.O.M.A. - OBSTACLES
Allontanare animali domestici, bradi, bestiame e uccelli

## Slide 49
ARRIVO DELL’ELICOTTERO

## Slide 50: ARRIVO DELL’ELICOTTERO
FATTI RICONOSCERE

## Slide 51: R.O.M.A. - REQUEST
Riportare la presenza di incendi nell’area
Il fumo può essere visto da molto lontano
36 KM (20 NM)

## Slide 52
Fumogeni (suggeriti)

## Slide 53
Razzi di segnalazione
(da evitare)

## Slide 54
Usare i lampeggianti, ma ricorda…
i veicoli sotto ponti o vegetazione alta sono difficili da individuare dall’alto

## Slide 55
“Siamo alle tue ore 10”
Se in contatto,
usare il metodo “dell’orologio”

## Slide 56
“ATTERRA QUI…”

## Slide 57
Segnala il punto di atterraggio
HAI BISOGNO DI AIUTO?
SI NO

## Slide 58: ARRIVO DELL’ELICOTTERO
Il materiale libero può essere pericoloso
per l’elicottero e per le persone in zona

## Slide 59
PROTEGGITI!

## Slide 60: R.O.M.A. - OBSTACLES
Se stai dando indicazioni in un’area innevata…

## Slide 61
…inginocchiati su una gamba e rimani fermo, proteggendoti gli occhi.
Potresti diventare l’unico riferimento visibile per il pilota.

## Slide 62
ATTENZIONE AI CAPPELLI!

## Slide 63
OPERAZIONI AL VERRICELLO
Mantieni la posizione
NON toccare il gancio o il cavo
Proteggiti
Aggrappati ad un appiglio fisso
Attendi di essere avvicinato dal personale verricellato

## Slide 64
OPERAZIONI
AL SUOLO

## Slide 65: OPERAZIONI AL SUOLO
NOTA
Anche se si hai esperienza con l’elicottero…
…NON sei autorizzato ad avvicinarti e intervenire all’interno dell’area di azione dell’elicottero, anche quando i rotori sono fermi
ATTENDERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DELL’EQUIPAGGIO

## Slide 66: OPERAZIONI AL SUOLO
SETTORE DI AVVICINAMENTO E ALLONTANAMENTO.
IL PILOTA PUO’ CONTROLLARE I MOVIMENTI.
AREA VIETATA!
IL PILOTA NON TI PUO’ VEDERE
NON
AVVICINARSI
AL ROTORE DI CODA

## Slide 67: OPERAZIONI AL SUOLO
ABBASSARE SEMPRE LA TESTA IN AVVICINAMENTO E ALLONTANAMENTO.
ATTENZIONE: ROTORE BASSO!

## Slide 68
IL
ROTORE
DI
CODA
E’
PERICOLOSO

## Slide 69
P E R I C O L O

## Slide 70
P E R I C O L O

## Slide 71
P E R I C O L O

## Slide 72: OPERAZIONI AL SUOLO
AVVICINARSI E ALLONTANARSI DALL’ELICOTTERO DAL VERSANTE PIU’ BASSO DEL TERRENO

## Slide 73: OPERAZIONI AL SUOLO
CARICANDO O SCARICAND MATERIALE, NON LANCIARE OGGETTI VICINO ALL’ELICOTTERO
OGGETTI DI UNA CERTA LUNGHEZZA, COME SCI O BARRELLE, DEVONO ESSERE TENUTI ORIZZONTATALI

## Slide 74
Le persone non coinvolte nelle operazioni devono essere tenute lontane dall’elicottero

## Slide 75: OPERAZIONI AL SUOLO
È sempre vietato fumare in prossimità dell’elicottero

## Slide 76
COSA VEDONO I PILOTI

## Slide 77: COSA VEDONO I PILOTI
ECCO COSA VEDE UN PILOTA
CHE ARRIVA NELLA ZONA DI UN’EMERGENZA
E
LE SUE CONSIDERAZIONI

## Slide 78
LINEA ELETTRICA: problema per atterraggio e decollo
Incidente
TIPICO SCENARIO DI UN INCIDENTE
PALI ILLUMINAZIONE: problema per atterraggio e decollo

## Slide 79
LINEA ELETTRICA
Posto di atterraggio più idoneo per prestare assistenza
- porte e portelloni aperti e liberi
AMBULANZE: - barrelle libere e incustodite
- lenzuola non bloccate sulle barelle
PERSONE ESTRANEE: in transito vicino al punto di atterraggio
SEGNALETICA STRADALE: vicina al punto di atterraggio
TRAFFICO NEL SENSO OPPOSTO: non bloccato

## Slide 80
PUNTI
DI ATTERRAGGIO
ALTERNATIVI
PUNTI
DI ATTERRAGGIO
ALTERNATIVI
Il traffico non è stato bloccato
Cespugli e guardrail possono essere problematici per il trasferimento del paziente
PUNTI
DI ATTERRAGGIO
ALTERNATIVI
In pendenza
Alberi e cespugli
Ostacoli
Traffico

## Slide 81
AVEVI VISTO TUTTI QUESTI PERICOLI?

## Slide 82
LA
CHECKLIST
R.O.M.A.

## Slide 83: R.O.M.A. CHECKLIST
Sala Operativa e personale sul posto scambiano informazioni
Il personale sul posto verifica e prepara la zona di atterraggio
La Sala Operativa trasmette le informazioni al pilota
L’elicottero arriva in zona più velocemente e più in sicurezza
R.O.M.A.
R.O.M.A.

## Slide 84
R. – RICHIESTA
  Passare tutte le informazioni importanti
O. – Ostacoli
  Verificare e riportare gli ostacoli potenzialmente pericolosi
M. – Meteo
  Riportare le condizioni meteorologiche in zona
A. – Area - preparazione
  Preparare l’area e verificarne la sicurezza

## Slide 85: https://easa.europa.eu/essi/ehest/ ehest@easa.europa.eu
DOMANDE?