## Slide 1
헬기
임무 요청
핸드북
Notes: http://www.easa.europa.eu/ehest/
www.ehest.org
EHEST co-Chairs
Gilles.Bruniaux@airbus.com
John.Vincemt@easa.europa.eu
john.Black@bristowgroup.com
EHEST Secretariat
Michel.Masson@easa.europa.eu
Jeremie.Teahan@easa.europa.eu

## Slide 2: NOTES TO INSTRUCTORS
This presentation is intended for on-site emergency personnel (police, firefighters, ambulance, etc.) requesting or expecting a helicopter in the area
Review and change the presentation in order to fit your training needs
Please refer to the EHEST «Helicopter Mission Request Vade Mecum» document for explanations

## Slide 3: DISCLAIMER
The trainer and the training organisation shall verify the included information and change them accordingly in order to comply with national and local rules and Regulations.

## Slide 4
임무 요청
전형적인 시나리오
임무 요청
헬기지원지역 식별
착륙장 준비
헬기 맞이
지상의 헬기
조종사에게 보이는 물체
R.O.M.A. 체크리스트
오늘의 주제

## Slide 5
전형적인 시나리오

## Slide 6: 전형적인 시나리오
전형적인 시나리오
사고 후에 누군가가 응급 파견 센터에 신고합니다
이 단계에서 교환되는 정보는 매우 중요합니다

## Slide 7: 전형적인 시나리오
헬기 지원
적절하다고 판단될 경우, 파견 센터는 헬기 지원을 요청합니다
1
2
3

## Slide 8
임무 요청

## Slide 9: R.O.M.A. - REQUEST(요청)
배다!
육지다!
관점…

## Slide 10: 임무 요청
서로 다른 관점
지상에서 보이는 것과 공중에서 보이는 것은 크게 다를 수 있습니다
예: 자동차 사고…

## Slide 11
현장 요원의 관점:
  «헬기는 수 마일 떨어진 곳에서 우리를 볼 수 있어.
  놓칠 수 없을 거야! »

## Slide 12
오르막 주도로
기존의 내리막 부도로
조종사는 Paternò에서 Adrano로 가는 주 도로의 상공을 비행합니다
-
정보가 충분히 정확하지 않았습니다

## Slide 13
기존의 내리막 부도로
ADRANO
오르막 주도로
조종사의 관점

## Slide 14
임무지역 식별

## Slide 15: R.O.M.A. - REQUEST(요청)
자신의 위치를 알립니다
우리는 여기에 있습니다!

## Slide 16: 임무지역 식별
다음을 통해 위치를 식별하고 보고합니다
  지리적 좌표
  소셜 미디어(Google 지도, Whatsapp 등)
  도시, 마을
  도로/고속도로 번호 및 거리
  하천, 교량, 고가도로
  전력선로
  수평, 수직 랜드마크

## Slide 17: 임무지역 식별
지리적 좌표
  가장 정확하며 조종사에게 가장 간편한 방법입니다
  대부분의 스마트폰에서 이용할 수 있습니다(익숙해져야 합니다!)
  판독 방법을 알아야 합니다!

## Slide 18: 임무지역 식별
지리적 좌표
  좌표를 표시하는 세 가지 방식이 있을 수 있습니다.
  도, 분, 초: 37° 37' 47.20" N
  도, 십진수 분: 37° 37.787' N
  십진수 도: 37.629778° N
  각각의 기호(° 도, ‘ 분, “ 초)와 점/쉼표를 정확한 순서로 판독하는 것이 중요합니다

## Slide 19: R.O.M.A. - REQUEST(요청)
이러한 좌표는 동일한 장소를 나타냅니다.
도, 분, 초:
37° 37' 47.20" N
14° 49' 54.86" E
도, 십진수 분:
37° 37.787' N
14° 49.914' E
십진수 도:
37.629778° N
14.831906° E
사고 현장:

## Slide 20: R.O.M.A. - REQUEST(요청)
40 Km
1 Km
  사고 현장:
  37° 37' 47.20" N 14° 49' 54.86" E
이러한 좌표는 숫자가 동일하지만 틀린 장소를 가리킵니다.
  잘못된 좌표 1:
  37° 37.4720’ N 14° 49.5486’ E
  잘못된 좌표 2:
  37.374720° N 14.495486° E
사고 현장:
잘못된 좌표 1:
잘못된 좌표 2:
사고 현장:
잘못된 좌표 1:

## Slide 21: 임무지역 식별
사회적 기회를 습득합니다...

## Slide 22
일부 가능한 기준…
도시 공원
하천 지류
교량
도시의 N, E, S, W
강의 왼쪽 둑을 따라 나있는 도로
고압 전력선로
마을(이름)
강의 왼쪽 둑을 따라 도시(이름)의 남쪽

## Slide 23
일부 가능한 기준…
적색 3층 주택
경기장
건축 중인 주택
N-S 전력선로
E-W 전력선로

## Slide 24: 임무지역 식별
인근 대체 착륙장
  병원 착륙장, 민간 헬기장, 군사훈련장, 넓은 평지, 경기장, 빈 주차장 등
  관리인에게 착륙장 사용가부를 문의해야 합니다
  모래, 가벼운 흙이 있는 구역은 물을 뿌려야 합니다
  새눈은 다져야 합니다
  조명을 헬기 도착보다 여유있게 켜야 합니다
  적합성: 입구 폭, 연결 도로 등

## Slide 25: R.O.M.A. - REQUEST(요청)

## Slide 26: 임무지역 식별
조종사가 알아야 할 사항:
시정
구름(고도 및 운량)
강풍
기상 현상

## Slide 27: R.O.M.A. - REQUEST(요청)
현지 구름 및 시정은 그다지 분명하지 않습니다...

## Slide 28
현지 시정을 추정하여 보고합니다
1 km 미만
1-3 km
약 5 km
10 km 이상

## Slide 29: 임무지역 식별
구름의 고도를 추정하여 보고합니다
  구름이 주택, 나무, 건물 바로 위에 있다
  머리 위로 구름이 움직이는 것을 확실히 볼 수 있다
  산/언덕 정상 아래에/맞닿은/바로 위에 구름이 보인다
  구름은 지역/산보다 훨씬 위에 있다

## Slide 30: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS(기상 여건)
전주 바로 위에 구름이 보인다...

## Slide 31: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS(기상 여건)
산 정상 바로 아래에 구름이 보인다...

## Slide 32: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS(기상 여건)
산 정상 바로 위에 구름이 보인다...

## Slide 33: 임무지역 식별
운량을 추정하여 보고합니다
  하늘이 보이지 않는다
  하늘이 겨우 보인다
  하늘을 볼 수 있는 구멍이 몇 개 있다
  하늘이 아주 잘 보인다

## Slide 34: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS(기상 여건)
하늘이 보이지 않는다...

## Slide 35: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS(기상 여건)
하늘이 겨우 보인다...

## Slide 36: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS(기상 여건)
대부분의 하늘이 보인다...

## Slide 37: 임무지역 식별
모든 기상 현상을 보고합니다
  비, 소나기, 우박, 눈
  회오리바람, 용오름
  번개

## Slide 38: R.O.M.A. – METEOROLOGICAL CONDITIONS(기상 여건)
모든 기상 현상을 보고합니다
주변이 보입니다

## Slide 39: 임무지역 식별
강풍 또는 돌풍을 관측하면 보고합니다

## Slide 40: R.O.M.A. - REQUEST(요청)
돌풍은 착륙장에서 헬기를 밀어낼 수 있습니다
(Treasure Island – 피지 2015년 12월 23일)

## Slide 41: 임무지역 식별
착륙장 상태 및 장애물을 보고합니다
  전력선로 및 주요 장애물
  모든 위험한 조건(화재, 인화성 물질 등)

## Slide 42: R.O.M.A. - REQUEST(요청)
전력선로는
보이지 않을 수 있습니다!...
…이를 보고해야
합니다!

## Slide 43
착륙장 준비

## Slide 44: 착륙장 준비
착륙장 준비 시 모든 잠재적 장애물에 주의해야 합니다
  평평하며 장애물이 없는 25 x 25 미터의 공지가 필요(때로는 50 x 50 미터)
  전력선로
  고정되지 않은 물체가 없을 것
  50 cm 미만의 돌출 물체
  사람
  건물

## Slide 45: R.O.M.A. - OBSTACLES(장애물)
지상요원...
멀리 떨어져야 합니다. 로터 다운워시가 위험한 물체를 날릴 수 있습니다

## Slide 46: R.O.M.A. - OBSTACLES(장애물)
양방향
교통을 통제합니다
차량 및 오토바이와 최소한 100 m 간격을 유지합니다

## Slide 47: 착륙장 준비
텐트 또는 방수포는
쉽게 날아갈 수 있습니다

## Slide 48: R.O.M.A. - OBSTACLES(장애물)
애완동물, 소, 야생 동물 및 새를 멀리 쫓습니다

## Slide 49
헬기 맞이

## Slide 50: 헬기 맞이
자신을 보이게 합니다

## Slide 51: R.O.M.A. - REQUEST(요청)
임무지역의 모든 화재를 보고합니다
연기는 멀리서도 잘 보입니다
20 NM

## Slide 52
수지형 조명탄을 사용합니다(권장)

## Slide 53
발사체 신호 조명탄
(사용 자제)

## Slide 54
차량 점멸등을 사용하되,
다음을 명심해야 합니다
교량 또는 높은 식물 아래의 차량은 공중에서 보기 어렵습니다

## Slide 55
“우리는 10시 방향에 있습니다”
유도/연락하는 경우,
기수기준 “시계 위치”를 사용합니다

## Slide 56
“여기에 착륙하세요…”

## Slide 57
착륙장 표시
도움이 필요하십니까?
예
아니오

## Slide 58: 헬기 맞이
고정되지 않은 물체는
헬기와 주변 사람에게 위험할 수 있습니다

## Slide 59
자신을
보호합니다
보안경을 착용해야 합니다
귀 보호장치를 착용합니다

## Slide 60: R.O.M.A. - OBSTACLES(장애물)
눈이 덮인 지면 위에서 표시를 하는 경우...

## Slide 61
…한쪽 무릎을 꿇고
숙인 채로 눈을 보호합니다.
귀하는 착륙 조종사에게 유일한 시각 참조점일 수 있습니다.

## Slide 62
모자에 유의해야 합니다!

## Slide 63
윈치 작동
위치를 유지합니다
훅을 만지지 않아야 합니다
자신을 보호합니다
안정적인 구조물에 의지합니다
윈치 요원이 다가오게 합니다

## Slide 64
지상의
헬기

## Slide 65: 지상의 헬기

## Slide 66: 지상의 헬기
참고
헬기에 익숙할지라도…
…로터가 정지된 상태에서도
헬기 인근에 진입하여 작업을
수행할 수 있다고 여기지 마십시오.
항상 조심하고 승무원의 지시를
따라야 합니다

## Slide 67: 지상의 헬기
이 구역에서 헬기에 접근하거나 벗어납니다.
조종사가 여러분의 움직임을 지켜 볼 수 있습니다
금지 구역!
테일 로터에 근접한 구역에 진입하지 마십시오.
조종사가 여러분을 볼 수 없습니다.

## Slide 68: 지상의 헬기
항공기를 타고 내릴 때 몸을 숙여야 합니다.
회전수가 낮은 로터는 바람에 급격히 내려올 수 있으므로 유의해야 합니다.
낮은 로터 !

## Slide 69
테일 로터는 위험합니다

## Slide 70
위험

## Slide 71
위험

## Slide 72
위험

## Slide 73: 지상의 헬기
지형의 가장 낮은 지점에서 항공기에 접근하고 떠납니다.

## Slide 74: 지상의 헬기
항공기에 적재하거나 하역할 때
헬기 인근에서 물건을 던지지 않아야 합니다.
스키 또는 백보드와 같은 긴 물체는
수평으로 휴대해야 합니다.

## Slide 75
무관한 사람들은 현장에서
멀리 이동시켜야 합니다

## Slide 76: 지상의 헬기
헬기 근처에서는 절대 금연
입니다

## Slide 77
조종사에게 보이는 물체

## Slide 78: 조종사에게 보이는 물체
다음은 응급 현장에 도착하는 조종사에게 보이는 것과
조종사가 고려하는 사항입니다

## Slide 79
전력선로: 이착륙에 문제
사고
전형적인 자동차 사고 시나리오
전주/전선 : 이착륙에 문제

## Slide 80
전력선로
가장 적합한 착륙장
- 앞문과 뒷문이 자유로이 열려 있음
구급차: - 방치된 바퀴가 달린 들것
- 방치된 들것의 시트
비관계자: 착륙장 근처에서 자유로이 보행
교통 표지판: 착륙장 근처
반대 차로의 교통: 통제되지 않음

## Slide 81
대체 착륙 장소
대체 착륙 장소
교통이 통제되지 않았음
덤불과 가드레일이 환자 이송을 방해
대체 착륙 장소
경사면
수풀 및 관목
장애물
교통

## Slide 82
이 모든 요소를 발견하셨습니까?

## Slide 83
R.O.M.A. 체크리스트

## Slide 84: R.O.M.A. 체크리스트
파견 센터와 현장 요원이 정보를 교환합니다
현장 요원이 착륙장을 확인하고 준비합니다
파견 센터는 조종사에게 정보를 전달합니다
헬기는 보다 빠르고 안전하게
응급 현장으로 비행합니다
R.O.M.A.
R.O.M.A.

## Slide 85
R. – Request(요청)
  모든 중요한 정보를 전달합니다
O. – Obstacles(장애물)
  잠재적으로 위험한 장애물을 확인하여 보고합니다
M. – Meteorological (기상)
  임무지역의 기상 상황을 보고합니다
A. – Area preparation (착륙장 준비)
  착륙장을 준비하고 안전을 확인합니다

## Slide 86: https://easa.europa.eu/essi/ehest/ ehest@easa.europa.eu
문의사항?